СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

2	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

3	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРЬЕВО-ДЕВИЧЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	8

4	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	10

4.1	Система электроснабжения	10

4.2	Система теплоснабжения	12

4.3	Система газоснабжения	16

4.4	Система водоснабжения	16

4.5	Система водоотведения	18

4.6	Система утилизации твердых коммунальных отходов	20

4.7	Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	22

5	ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	24

5.1	Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий	24

5.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	26

6	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЮРЬЕВО-ДЕВИЧЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	28

7	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	31

8	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	36

9	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	39

9.1	Ответственные за реализацию Программы	39

9.2	План-график работ по реализации Программы	39

9.3	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	39

9.4	Порядок корректировки Программы	40

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области на 2021-2025 годы

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Цели программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Юрьево-Девичьевского сельского поселения. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях: повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса. Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории Юрьево-Девичьевского сельского поселения: сокращение аварийности системы электроснабжения до уровня менее 0,1 ед./км; снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до менее 0,1 км; сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100%; сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%. Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории Юрьево-Девичьевского сельского поселения: уменьшение аварийности системы теплоснабжения до уровня менее 0,1 ед./км; снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до уровня менее 0,1 км; увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня более 80%. Установить следующие перспективные целевые показатели развития газоснабжения на территории Юрьево-Девичьевского сельского поселения: предусматривается развитие системы газоснабжения. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории Юрьево-Девичьевского сельского поселения: снижение аварийности системы водоснабжения до уровня менее 0,5 ед./км; снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до уровня менее 0,5 км. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории Юрьево-Девичьевского сельского поселения: снижение аварийности системы водоотведения до уровня менее 0,5 ед./км; снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до уровня менее 0,2 км. Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Юрьево-Девичьевского сельского поселения: увеличение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО до уровня 100%; сохранение несанкционированных свалок на уровне 0 ед. |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации Программы – 2025 год. Этапы осуществления Программы: один этап – с 2021 года по 2025 год |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет 20110 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: электроснабжение – 7350 тыс. руб. теплоснабжение – 4200 тыс. руб. газоснабжение – 200 тыс. руб. водоснабжение – 4810 тыс. руб. водоотведение – 3350 тыс. руб. захоронение и утилизации ТКО – 200 тыс. руб. Источник финансирования – областной бюджет, районный бюджет, местный бюджет (в рамках своих полномочий), средства предприятий коммунального комплекса, инвестиционные программы, внебюджетные источники. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Предполагается, что по завершении реализации Программы все целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех системах коммунальной инфраструктуры будут устранены проблемы, существующие в настоящее время в их функционировании, и будет оптимизирована работа данных систем. Обеспечение потребителей качественной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, газо-, электро-, водоснабжением и водоотведением в соответствии с требованиями СанПиН, техническими регламентами, ГОСТами. |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юрьево-Девичьевского сельского поселения является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юрьево-Девичьевского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Юрьево-Девичьевского сельского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юрьево-Девичьевского сельского поселения являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юрьево-Девичьевского сельского поселения базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Юрьево-Девичьевского сельского поселения как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Юрьево-Девичьевского сельского поселения в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юрьево-Девичьевского сельского поселения разрабатывается на период до 2025 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юрьево-Девичьевского сельского поселения:

1 этап – 2021 - 2025 годы.

Основания для разработки Программы:

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 30.12. 2004  № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРЬЕВО-ДЕВИЧЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Юрьево-Девичьевское сельское поселение является административно-хозяйственной единицей Конаковского района Тверской области с административным центром в селе Юрьево-Девичье. Юрьево-Девичьевское сельское поселение Конаковского района Тверской области располагается на левом берегу реки Волга на расстоянии 5 км от г. Конаково. Переправиться из г. Конаково в Юрьево-Девичье можно только на пароме или в объезд через г. Тверь

В результате укрупнения сельских округов и на основании Закона Тверской области от 28.02.2005 года № 31-ЗО «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области «Конаковский район», и наделение их статусом городского, сельского поселения».

Общая площадь земель в границах муниципального образования – 24533 га;

Численность постоянного населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2020 год составляет 984 человек.

В состав территории поселения входят 21 исторически сложившихся населенных пункта. К ним прилегают сельскохозяйственные угодья, промышленные территории, земли общего пользования, территории природопользования.

Юрьево-Девичьевское сельское поселение расположено в западной  части района, примыкает к административному центру – г. Конаково

Юрьево-Девичьевское сельское поселение граничит:

- на севере – с Первомайским СП,

- на востоке и юге – с Конаковским городским поселением, Вахонинским СП и Старомелковским СП (по Иваньковскому водохранилищу),

- на западе – с Калининским районом, Каблуковское СП.

Главная река – Волга (Иваньковское водохранилище).

Уровень развития экономики Юрьево-Девичьевского сельского поселения относительно невысокий. Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

Климат

Для Юрьево-Девичьевского сельского поселения, как и района в целом характерен умеренно-континентальный климат, с прохладным летом и мягкой зимой. Определяющее влияние на его формирование имеет континентальный воздух умеренных широт и арктический воздух. В течение года преобладают западные и юго-западные ветры. Территория расположена в зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков 568 мм. Среднегодовая температура воздуха +3,50С.

Поздние весенние заморозки с температурой -60С наблюдаются до 15-20 мая, а с температурой -40С до 1-3 июня. Первые осенние заморозки с температурой -70С наступают в конце сентября, как исключение – в конце августа. Длительность вегетационного периода составляет в среднем 140-150 дней. Образование устойчивого снежного покрова приходится на 25-30 ноября.

Анализ численности населения

Динамика численности населения отражена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Численность населения, чел.

| Населенный пункт | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Юрьево-Девичье | 678 | 655 | 648 | 637 | 619 |
| дер. Андрейцево | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| дер. Бабня | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| дер. Высоково | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| дер. Глинники | 37 | 37 | 38 | 37 | 37 |
| дер. Едимоново | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| дер. Едимоновские Горки | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| дер. Заборовье | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| дер. Загорье | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| дер. Коровино | 12 | 12 | 15 | 14 | 14 |
| дер. Кудрявцево | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| дер. Кузьминское | 45 | 44 | 43 | 43 | 44 |
| дер. Медведево | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| дер. Новенькое | 45 | 45 | 51 | 50 | 48 |
| дер. Орешково | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| дер. Осиновка | 31 | 36 | 38 | 38 | 38 |
| дер. Ременницы | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| дер. Сергеевка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| дер. Сурсово | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| дер. Трясцино | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| дер. Юрятино | 56 | 57 | 58 | 57 | 57 |
| ИТОГО | 1022 | 1014 | 1018 | 1003 | 984 |
| Прирост/убыль |  | -8 | 4 | -15 | -19 |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## Система электроснабжения

Институциональная структура

Гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Юрьево-Девичьевского сельского поселения является - ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт».

Характеристика системы электроснабжения

Потребители Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

На территории поселения расположена 1 подстанция - «Юрьево-Девичье» запитанная по 35/10 кВ от Конаковской ГРЭС.

Таблица 4.1

Перечень подстанций

| Наименование подстанции | Напряжение тр-ров кВ | Тип количество и мощность тр-ров., МВА | Год ввода в эксплуатацию | Характер нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Юрьево-Девичье» | 35/10 | ТМ-1,6 | 1983 | быт. с\х. |

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Протяженность ЛЭП-10 кВ составляет 42,6 км, ЛЭП-0,4 кВ – 52,4 км.

Количество действующих трансформаторных подстанций 24 единиц, общей мощностью 2920 кВА. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

Баланс мощности ресурса

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет около 1200 кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 600 кВт.

По состоянию на конец 2019 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет около 0,4 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Дефицита мощностей на сегодняшний день нет.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 4.2

Оснащенность приборами учета, %

| Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- |
| 100 | 100 | 100 |

Надежность работы системы

Под надежностью электроснабжения подразумевается непрерывное обеспечение потребителей электроэнергией заданного качества в соответствии с графиком электропотребления и в соответствии с категорией надежности электроприемника по ПУЭ.

Согласно Постановлениям Правительства РФ №24 от 21.01.2004, №56-э от 02.03.2011, №585 от 13.12.2011, № 208 от 11.05.2011, электросетевыми организациями публикуются данные об авариях и отказах в системе электроснабжения, график вывода в ремонт технологического оборудования, а также показатели качества электроснабжения потребителей.

Для повышения качества предоставляемых услуг сетевыми организациями периодично проводятся различные организационные и техническое мероприятия: составление и анализ балансов электроэнергии по подстанциям, организация рейдов для выявления безучетного потребления, проверка технического состояния, замена старых и установка новых приборов учета, замена малонагруженных ТП на меньшую мощность, выравнивание нагрузок в ТП и электрических сетях и др.

Таблица 4.3

Показатели надежности и бесперебойности снабжения

| Наименование показателей | Единицы измерения | 2019 г. |
| --- | --- | --- |
| Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | н/д |
| Износ сетей | % | н/д |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | н/д |

Качество поставляемого ресурса

Электрическая энергия поставляется населению по объектам II и III категориям надежности. Отклонение напряжения в питающей сети лежит в нормативных пределах.

Воздействие на окружающую среду

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

В настоящее время на территории сельского поселения проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет.

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

Действующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии

Реализация электроэнергии на розничном рынке осуществляется по регулируемым ценам (тарифам) для населения и приравненных к нему категории потребителей. Тарифы для населения и потребителей, приравненных к населению, устанавливаются органами исполнительной власти. В Тверской области таким органом является ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

В таблице 4.4 представлены сведения о единых тарифах на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям для населения, проживающего в сельских населенных пунктах.

Таблица 4.4

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 2020 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Цена (тариф) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I полугодие | II полугодие |
| 1 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 2,99 | 2,99 |
| 1.2 | Одноставочный тариф, дифференцируемый по двум зонам суток |  |  |  |
|  | дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | 3,09 | 3,09 |
|  | ночная зона | руб./кВт.ч | 2,09 | 2,09 |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцируемый по двум зонам суток |  |  |  |
|  | пиковая зона | руб./кВт.ч | 3,59 | 3,59 |
|  | полупиковая зона | руб./кВт.ч | 2,99 | 2,99 |
|  | ночная зона | руб./кВт.ч | 2,09 | 2,09 |

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

- Значительное увеличение потребления электроэнергии бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

- Износ оборудования, часть воздушных и кабельных линий подлежат замене как морально устаревшие.

## Система теплоснабжения

Институциональная структура

Услуги по обеспечению населения теплоснабжением осуществляет организация - МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье» Юрьево-Девичьевского сельского поселения МО Конаковский район.

Характеристика системы теплоснабжения

Система централизованного теплоснабжения имеется только в селе Юрьево-Девичье (ул. Центральная, д.16А) и включает в себя один источник теплоснабжения – поселковую котельную, работающую на угле, и присоединенные к ней сети теплоснабжения.

Система теплоснабжения находится в муниципальной собственности Юрьево-Девичьевского сельского поселения. Имеет в эксплуатации поселковую котельную, в которой установлены 5 котлоагрегатов общей мощностью 2,53 Гкал/ч и 2800 м тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

Таблица 4.5

Источники теплоснабжения

| Наименование котельной | Марки котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность оборудования, Гкал/ч | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | Тула-3 - 2 шт. | 1985 | 0,24 | Уголь |
|  | ИжКВ 0,93К | 2010 | 0,8 | Уголь |
|  | ИжКВ 0,93К | 2017 | 0,8 | Уголь |
|  | ИжКВ 0,8К | 2020 | 0,69 | Уголь |

Централизованным теплоснабжением обеспечены объекты социальной и производственной сферы, многоквартирный жилой фонд: три трехэтажных дома, один двухэтажный, школа, детский сад, административное здание, где располагается администрация поселения, сельский клуб и библиотека, спортивный зал.

Строительство основных инженерных сетей системы теплоснабжения осуществлялось в основном в 1985 году. Работы по капитальному ремонту тепловых сетей подземного и наружного исполнения производятся частично.

Тепловые сети от источника теплоснабжения проложены как подземным, так и надземным способом.

Регулирование отпуска тепла от котельной осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике. Температурный график тепловых сетей 95/70ºС обусловлен режимом работы котельной, короткой протяженностью тепловых сетей, а также отсутствием объективной необходимости у потребителей более высокой температуры.

Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопроводной сети. Оборудование для водоподготовки исходной воды тепловых сетей отсутствует.

Индивидуальные жилые дома, объекты социальной и производственной сферы, не обеспеченные централизованным теплоснабжением, отапливаются от автономных источников тепла, работающих на торфяных брикетах, угле, дровах, жидким (нефтяном) топливе и электроэнергии. Проектами систем теплоснабжения не предусмотрено горячее водоснабжение потребителей от существующей котельной.

Баланс мощности ресурса

Показатели баланса тепловой энергии на цели теплоснабжения приведены в таблице 4.6.

Таблица 4.6

Показатели баланса тепловой энергии на цели теплоснабжения

| Показатель | 2019 год |
| --- | --- |
| Установленная мощность котельных, Гкал/час | 2,53 |
| Тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,94 |
| Резерв тепловой мощности, Гкал/час | 0,48 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки ресурса по приборам учета представлена в таблице 4.7.

Таблица 4.7

Оснащенность приборами учета, %

| Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 11 |

Безопасность и надежность системы

Надежность системы характеризуется показателями, установленными СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

1) безотказность, т.е. вероятность безотказной работы системы, ее способность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже +12°С, более установленного нормативом или договором числа раз за 100 лет;

2) готовность, т.е. вероятность исправного состояния системы, ее готовность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в неугловых отапливаемых помещениях ниже расчетной внутренней температуры, более установленного нормативом или договором числа часов в год;

3) живучесть, т.е. способность системы выжить в экстремальных условиях.

Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые Правительства РФ» для оценки надежности систем теплоснабжения также используются следующие показатели:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;

- относительный аварийный недоотпуск тепла;

- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

- техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения.

Для соблюдения критериев надежности теплоснабжающие организации обязаны:

1) обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

2) организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;

3) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;

4) обеспечивать качество теплоносителей;

5) организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

6) обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;

7) обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения.

Безопасность системы теплоснабжения определяется следующими показателями:

- резервирование системы теплоснабжения;

- бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом;

- живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

К понятию «безопасности» можно отнести функционирование тепловых сетей, которое не приводит:

- к недопустимой концентрации вредных для населения, ремонтно-эксплуатационного персонала и окружающей среды веществ;

- к стойкому нарушению естественного (природного) теплового режима в экологических системах растительного покрова (травы, кустарников, деревьев).

При проектировании новых систем теплоснабжения, либо при их реконструкции или модернизации, необходимо соблюдать требования, установленные в СНиП 41-02-2003 для обеспечения установленного уровня качества, безопасности и надежности системы.

Аварий в системах теплоснабжения в отопительный период 2019 г. с превышением допустимой продолжительности времени подачи тепловой энергии нет.

Таблица 4.8

Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

| Наименование показателей | Единицы измерения | 2019 г. |
| --- | --- | --- |
| Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 1 |
| Износ тепловых сетей | % | ≥70 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 5,6 |

Воздействие на окружающую среду

Объекты по производству тепловой энергии контролируются государством в соответствии с действующим законодательством согласно разработанным Планам ПДВ (предельно допустимым выбросам).

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Действующие тарифы на услуги теплоснабжения

Утвержденные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье», устанавливаемые Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области представлены в таблице 4.9.

Таблица 4.9

Тарифы в сфере теплоснабжения на 2020 год

| Период действия тарифа | Потребитель | Тариф, руб./Гкал |
| --- | --- | --- |
| I полугодие | Население | 2374,94 |
|  | Бюджетные и прочие | 3799,82 |
| II полугодие | Население | 2500,81 |
|  | Бюджетные и прочие | 3627,70 |

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

К существующим проблемам организации качественного теплоснабжения потребителей относятся:

- использование устаревших материалов изоляции и трубопроводов, что приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

## Система газоснабжения

По состоянию на 01.01.2020 года ни один из сельских населенных пунктов, расположенных на территории Юрьево-Девичьевского сельского поселения к системе сетевого газоснабжения не подключен.

Население использует баллонный газ.

## Система водоснабжения

Институциональная структура

Для обеспечения потребителей Юрьево-Девичьевского сельского поселения услугами водоснабжения привлечена организация - МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье» Юрьево-Девичьевского сельского поселения МО Конаковский район.

Характеристика системы водоснабжения

Система централизованного водоснабжения имеется только в селе Юрьево-Девичье. Она включает в себя 2 артезианские скважины, 1 водонапорную башню, 2 резервуара чистой воды, 8 уличных водоразборных колонок и 12,3 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится.

Водоснабжение c. Юрьево-Девичье осуществляется из нескольких скважин, расположенных в северной части села. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 зона санитарной охраны организуется в составе 3-х поясов; первый пояс (строго режима) устанавливается на расстоянии 30м от водозаборной скважины. Радиус второго пояса составляет 108 м, третьего пояса – 760 м.

Таблица 4.10

Информация по источникам водоснабжения

| Наименование объекта и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Состав водозаборного узла | Износ, % | Производительность, м3/сут | Наличие ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосная станция с. Юрьево-Девичье | 1985 | Артезианская скважина № 1 (ГВК 28202575) и № 2 (ГВК 28202576) на расстоянии 15м друг от друга, 2-х резервуаров чистой воды объемом 250 м³ каждый, водонапорная башня и насосная станция II подъема | 60 | 129,02 129,02 | № 1474949 |

Жители индивидуальных жилых домов, неподключенных к системам централизованного водоснабжения, получают воду из колодцев.

Баланс мощности ресурса

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения на территории сельского поселения приведён в таблице 4.11.

Таблица 4.11

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения в динамике за 2019 год

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Установленная производительность системы холодного водоснабжения | м3/сут | 258,04 |
| Максимальное фактическое водопользование | м3/сут | 104,2 |
| Резерв (+)/дефицит (-) мощности | м3/сут | 153,84 |
| Доля резерва, % | % | 59,6 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки ресурса по приборам учета представлена в таблице 4.12.

Таблица 4.12

Оснащенность приборами учета, %

| Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- |
| 27 | 0 | 22 |

Надежность работы системы водоснабжения

Показатели надежности централизованных систем водоснабжения определены в соответствии с Приказом Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» и характеризуют состояние системы водоснабжения на сегодняшний день. Данные показатели приведены в таблице 4.13.

Таблица 4.13

Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

| Наименование показателей | Единица измерения | 2019 г. |
| --- | --- | --- |
| Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 5 |
| Износ водопроводных сетей | % | 75 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 11,3 |

Контроль качества воды

В скважинах ведется контроль за качеством воды. Вода, из эксплуатируемых на хозяйственно-питьевые нужды артезианских скважин соответствует установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Действующие тарифы на услуги водоснабжения

В таблице 4.14 представлены сведения о тарифах на услуги по водоснабжению.

Таблица 4.14

Действующие тарифы на услуги по водоснабжению на 2020 год

| Период действия тарифа | Потребитель | Тариф, руб./м3 |
| --- | --- | --- |
| I полугодие | Население | 27,47 |
|  | Бюджетные и прочие | 27,47 |
| II полугодие | Население | 28,42 |
|  | Бюджетные и прочие | 28,42 |

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении Юрьево-Девичьевского сельского поселения является следующее:

- существующие сети и сооружения водоснабжения требуют реконструкции и замены в связи с длительным сроком эксплуатации и высокой степенью изношенности;

- действующие ВЗУ не оборудованы установками для профилактического обеззараживания воды, т.к. длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

## Система водоотведения

Институциональная структура

На территории Юрьево-Девичьевского сельского поселения услуги по водоотведению оказывает организация: МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье» Юрьево-Девичьевского сельского поселения МО Конаковский район.

Характеристика системы водоотведения

Централизованная система водоотведения имеется только в селе Юрьево-Девичье. Система водоотведения состоит из напорного и самотечного коллектора, канализационной насосной и очистных сооружений канализации. Объекты системы водоотведения находятся в муниципальной собственности Юрьево-Девичьевского сельского поселения.

Объекты системы водоотведения были приняты в эксплуатацию в 1985 году. Протяженность самотечного коллектора составляет 3300 м, напорного – 300 м. Проектная мощность КНС составляет 60 куб. м/сутки. Проектная мощность ОСК составляет 280 куб. м/сутки.

Баланс мощности ресурса

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения приведён в таблице 4.15.

Таблица 4.15

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения в динамике за 2019 год

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Установленная производительность КОС | м3/сут | 280 |
| Суточное поступление сточных вод | м3/сут | 54,2 |
| Резерв (+)/дефицит (-) мощности | м3/сут | 225,8 |
| Доля резерва, % | % | 80,6 |

Надежность работы системы водоотведения

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа систем канализации поселения.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- строгим соблюдением технологических регламентов;

- регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- контролем за ходом технологического процесса;

- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

- регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

- внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

Таблица 4.16

Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

| Наименование показателей | Единицы измерения | 2019 г. |
| --- | --- | --- |
| Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 5 |
| Износ канализационных сетей | % | 85 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 3,6 |

Качество очистки сточных вод

Применяемая технологическая схема отвода и очистки стоков удовлетворяет установленным санитарным нормативам. Хозяйственные и фекальные стоки по трубопроводам напорно-самотечной канализации подаются непосредственно на очистные сооружения. Затем стоки проходят через распределительную камеру и попадают в первичные отстойники, откуда освободившись от крупных органических соединений, осветленная сточная вода поступает на поля орошения площадью 10 га, где производится биологическая очистка и утилизация стоков.

Воздействие на окружающую среду

Требуется решение следующих задач:

- внедрение полной биологической очистки сточных вод на первом этапе, доочистки с внедрением системы обеззараживания очищенных стоков на втором и удаления азота и фосфора на третьем;

- обеспечение очистки перспективного увеличения объема сточных вод, не обеспеченного производительностью существующих очистных сооружений;

- определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции или модернизации объектов.

Действующие тарифы на услуги водоотведения

В таблице 4.17 представлены сведения о тарифах на услуги по водоотведению.

Таблица 4.17

Действующие тарифы на услуги по водоотведению на 2020 год

| Период действия тарифа | Потребитель | Тариф, руб./м3 |
| --- | --- | --- |
| I полугодие | Население | 23,47 |
|  | Бюджетные и прочие | 23,47 |
| II полугодие | Население | 24,30 |
|  | Бюджетные и прочие | 24,30 |

Технические и технологические проблемы в системе водоотведения

Основной технической проблемой системы водоотведения Юрьево-Девичьевского сельского поселения является износ канализационных сетей, КНС и КОС, что впоследствии может привести к аварийности системы в целом.

## Система утилизации твердых коммунальных отходов

Институциональная структура

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся:

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

- определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами согласно положениям Федерального закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ (ред. от 14.06.2020) «Об отходах производства и потребления».

На территории Юрьево-Девичьевского сельского поселения обращение с твердыми коммунальными отходами осуществляет организация – региональный оператор ООО «Тверьспецавтохозяйство».

Характеристика системы отходов

Объекты размещения отходов, сортировочные станции ТКО, временные места складирования ТКО, предприятия по переработке ТКО и предприятия по уничтожению ТКО на территории Юрьево-Девичьевского сельского поселения отсутствуют.

Таблица 4.18

Перечень мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Юрьево-Девичьевского сельского поселения

| № п/п | Адрес мест (площадок) накопления ТКО (каждой площадки) | Технические характеристики мест (площадок) накопления ТКО | Потребность в контейнерах, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланированное количество контейнеров (согласно маршрутным листам), шт. | Фактическое количество контейнеров, шт. | Наличие контейнерной площадки, ед. (1 - есть контейнерная площадка, 0 - нет контейнерной площадки) | Требуется ремонт/ строительство | 0,75-0,8 куб.м | 1,1 куб.м | 8,0 куб.м |
| 1 | с/п Юрьево-Девичье | 13 | 3 | 0 | строительство | 13 |  |  |
| 2 | д. Едимоново | 0 | 2 | 0 | строительство | 0 |  |  |
| 3 | д. Едимоновские Горки | 0 | 2 | 0 | строительство | 0 |  |  |
| 4 | д. Глинники | 0 | 1 | 0 | строительство | 0 |  |  |
| 5 | д. Новенькое | 0 | 1 | 0 | строительство | 0 |  |  |
| 6 | д.Кудрявцево | 0 | 1 | 0 | строительство | 0 |  |  |
| 7 | д. Юрятино | 0 | 1 | 0 | строительство | 0 |  |  |
| 8 | д. Осиновки | 0 | 1 | 0 | строительство | 0 |  |  |
| 9 | д. Заборовье | 0 | 1 | 0 | строительство | 0 |  |  |
| 10 | д.Ременницы | 1 | 0 | 0 | строительство | 1 |  |  |
| 11 | Паромная переправа «Тапорок» | 1 | 0 | 0 | строительство | 1 |  |  |
|  | Итого Юрьево Девичьевское с/п | 15 | 13 | 0 | 11 строительство | 15 | 0 | 0 |

Качество поставляемого ресурса

Твердые коммунальные отходы вывозятся регулярно по графику вывоза.

Воздействие на окружающую среду

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

- химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

- зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

- санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

- термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

- социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному – при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Действующие тарифы на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

Таблица 4.19

Действующие тарифы на вывоз ТКО на 2020 год

| Наименование потребителя | Тариф, руб./ м3 |
| --- | --- |
| Для бюджетных и прочих потребителей | 558,33 |
| Для населения | 558,33 |

Технические и технологические проблемы в системе

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса опасности:

1. Социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТКО;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

2. Организационные проблемы:

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

## Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.20.

Таблица 4.20

Оснащенность приборами учета

| Показатель | Оснащенность приборами учета потребителями, % |
| --- | --- |
|  | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| Электрическая энергия | 100 | 100 | 100 |
| Тепловая энергия | 0 | 0 | 11 |
| Газоснабжение | Централизованное газоснабжение отсутствует |
| Водоснабжение | 31 | 0 | 22 |

Существующие темпы установки приборов учета явно недостаточны и не соответствуют требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

# ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Перспектива развития территории Юрьево-Девичьевского сельского поселения рассматривается до 2025 г.

Документами территориального планирования является генеральный план Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального образования, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Тверской области, Конаковского района и муниципального образования.

## Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

Проводимая администрацией сельского поселения и муниципального района инвестиционная политика направлена на всестороннюю поддержку любой инвестиционной инициативы, имеющей целью освоение жилой зоны, развитие новых видов деятельности и, как следствие, повышение уровня жизни населения.

Развитие сельского поселение должно быть сбалансированным, что предусматривается Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 «О Федеральной целевой программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Одним из главных направлений инвестиционной политики остается жилищное строительство. Ключевой элемент – сочетание рыночных механизмов и адресной государственной поддержки населения, в том числе развитие системы долгосрочного жилищного кредитования.

В настоящее время довольно остро стоит проблема жилищного строительства. Жилищный фонд поселения характеризуется значительной степенью изношенности. В связи с этим необходимо увеличение темпов нового жилищного строительства. То есть необходимо привлечение инвестиций в строительство.

Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Проектом Генерального плана предлагается расширить жилую зону н.п. Осиновка на земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения (вид разрешенного использования – для ведения крестьянского хозяйства). Общая площадь планируемых к переводу земель из одной категории в другую составляет 71,9 га. Земельные участки с К№ 69:15:0000009:1022, :1023, :1024, :1999, :2000, :2001, ::2002, :2003, :2007, общей площадью 71,9 га, расположены к юго-востоку от д. Осиновка.

Рисунок 5.1 – Выкопировка на включаемые земельные участки из Генерального плана и публичной кадастровой карты

Прогноз численности населения. В соответствии с п.2.2.74 РНГП Тверской области плотность населения на территориях сельских населенных пунктов должна составлять не менее 10 чел. /га.

Генеральным планом предлагается увеличение площади территории жилой зоны д. Осиновка на 71,9 га. Таким образом, численность населения в Юрьево-Девичьевском сельском поселении увеличится, и с учетом изменений, перспективная численность населения в Юрьево-Девичьевском сельском поселении составит 1366 человек. Застройка планируется в форме индивидуальных жилых домов.

Социальная сфера. Развитие сети социальной инфраструктуры направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения района комплексами социально-гарантированных объектов образования, воспитания, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных социальных благ (услуг), предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста материального уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности. Первостепенную важность имеют развитие систем здравоохранения и социальной поддержки населения, формирование конкурентоспособной системы образования, обеспечивающей потребности экономики в квалифицированных специалистах, способной повышать средний уровень образования населения.

Мероприятия по развитию объектов образования:

- реконструкция средней общеобразовательной школы в с. Юрьево-Девичье.

Мероприятия по развитию объектов здравоохранения:

- ремонт Юрьево-Девичьевский ФАП с. Юрьево-Девичье;

- строительство лечебно-оздоровительного центра в д. Андрейцево.

Мероприятия по развитию учреждений культуры и спорта:

- строительство универсальной спортивной площадки в с. Юрьево-Девичье;

- размещение спортивной площадки в существующей жилой зоне д. Осиновка.

Мероприятия по развитию предприятий торговли и общественного питания и предприятия бытового обслуживания:

- строительство предприятий торговли и общественного питания в с. Юрьево-Девичье.

Развитие транспортной инфраструктуры – одно из наиболее актуальных стратегических направлений, позволяющих создать условия для улучшения социально-экономического положения района путем снижения затрат на транспортировку товаров и грузов, улучшения качества транспортных услуг, предоставляемых населению, обеспечения растущих потребностей экономики в транспортных услугах.

Мероприятия на расчетный срок: реконструкция дорог: Юрьево-Девичье – Глинники, Юрьево-Девичье – Едимоново.

Для реализации планируемого размещения объектов местного значения необходимо в обязательном порядке подготовить документацию по планировке территорий, в том числе для строительства линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

## Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Объемы коммунальных услуг до 2025 года представлены в таблице 5.1. Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- прогнозная численность постоянного населения;

- установленные нормативы потребления коммунальных услуг.

Необходимо отметить, что прогнозные показатели носят оценочный характер и могут корректироваться исходя из условий социально-экономического развития муниципального образования.

Таблица 5.1

Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Существующее состояние 2019 год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |
|  | Потребляемая мощность | кВт | н/д | 670,2 | 710,4 | 750,6 | 856,1 | 887,9 |
|  | Теплоснабжение |
|  | Объем выработанной тепловой энергии | Гкал | 2381,92 | 2381,92 | 2381,92 | 2381,92 | 2381,92 | 2381,92 |
|  | Газоснабжение |
|  | Объем подачи газа потребителям | млн. м3 | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Водоснабжение |
|  | Объем переданной воды потребителю | тыс. м3 | 31,7 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|  | Водоотведение |
|  | Объем собираемых сточных вод в централизованную систему водоотведения | тыс. м3 | 19,8 | 19,8 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Санитарная очистка территории |
|  | Объем собираемых ТКО от потребителей | тыс. м3/год | н/д | 1,68 | 1,78 | 1,88 | 1,98 | 2,05 |

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЮРЬЕВО-ДЕВИЧЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юрьево-Девичьевского сельского поселения на период до 2025 г. определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| Наименование показателей | Ед. изм. | Существующее состояние 2019 год | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей электроснабжения | ед./км | н/д | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Износ сетей | % | н/д | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | н/д | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения доступом централизованным теплоснабжением | % | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей теплоснабжения | ед./км | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | <0,1 |
| Износ сетей | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 5,6 | 4,5 | 3,4 | 2,2 | 1,1 | <0,1 |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват абонентов приборами учета | % | 0 | 10 | 20 | 40 | 60 | >80 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения централизованным газом | % | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей газоснабжения | ед./км | - | - | - | - | - | - |
| Износ сетей газоснабжения | % | - | - | - | - | - | - |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - | - | - | - | - | - |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват абонентов приборами учета | % | - | - | - | - | - | - |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения доступом централизованным водоснабжением | % | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей водоснабжения | ед./км | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | <0,5 |
| Износ сетей | % | 75 | 62 | 49 | 36 | 23 | <15 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 11,3 | 9,1 | 6,7 | 4,7 | 2,5 | <0,5 |
| Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват абонентов приборами учета | % | 27 | 30 | 45 | 60 | 75 | >90 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения централизованным водоотведением | % | 53 | 50 | 48 | 45 | 43 | 40 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | <0,5 |
| Износ сетей | % | 85 | 70 | 55 | 40 | 25 | <15 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | % | 3,6 | 2,9 | 2,2 | 1,5 | 0,8 | <0,2 |
| Показатели воздействия на окружающую среду: |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля сточных вод (хозяйственно-коммунального), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТКО |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО | % | н/д | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество несанкционированных свалок | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов Юрьево-Девичьевского сельского поселения до 2025 года (тыс. руб.) представлена в таблице 7.1.

Обоснование программ инвестиционных проектов, обеспечивающих достижения целевых показателей приведено в разделе 6 Обосновывающих материалов Программы:

Раздел 6.1 «Перспективная схема электроснабжения Юрьево-Девичьевского сельского поселения»;

Раздел 6.2 «Перспективная схема теплоснабжения Юрьево-Девичьевского сельского поселения»;

Раздел 6.3 «Перспективная схема водоснабжения Юрьево-Девичьевского сельского поселения»;

Раздел 6.4 «Перспективная схема водоотведения Юрьево-Девичьевского сельского поселения»;

Раздел 6.5 «Перспективная схема газоснабжения Юрьево-Девичьевского сельского поселения»;

Раздел 6.6 «Перспективная схема обращения с твердыми коммунальными отходами».

Обоснование программ установки приборов учета приведено в разделе 6.7 Обосновывающих материалов Программы.

Обоснование программ реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей приведено в разделе 6.8 Обосновывающих материалов Программы.

Таблица 7.1

Общая программа инвестиционных проектов

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Итого | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Инвентаризация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества (в случае их выявления). Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества (в случае их выявления) |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Разработка (актуализация) электронной перспективной схемы электроснабжения | 150 |  |  |  |  | 150 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения |
| Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА для электроснабжения вводимого индивидуального жилья, 2 ед. | 900 |  | 450 |  | 450 |  |
| Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА для электроснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы, 2 ед. | 900 |  |  | 450 |  | 450 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения |
| Строительство 1 км ЛЭП-10 кВ, 3,55 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения вводимого индивидуального жилья | 3500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Строительство 0,4 км ЛЭП-10 кВ, 0,2 км ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы | 600 |  |  |  | 300 | 300 |
| Строительство 0,2 км воздушных линий уличного освещения для вводимых объектов социальной и производственной сферы | 300 |  |  |  | 150 | 150 |
| Реконструкция 2,5 км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |
| Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 7350 | 900 | 1350 | 1350 | 1800 | 1950 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Инвентаризация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества (в случае их выявления). Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества (в случае их выявления) |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Разработка (актуализация) электронной перспективной схемы теплоснабжения | 50 |  | 50 |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии |
| Замена котлов Тула-3 (2 ед.) на водогрейные котлы Иж КВ – 1 мощностью 0,8 Гкал/час каждый | 1600 |  |  | 800 |  | 800 |
| Замена котла Иж КВ-0,93К -2010 на водогр.котел Иж КВ-1 мощ. 0,8 Гкал/час | 800 |  |  |  | 800 |  |
| Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения) |
| Реконструкция (замена) существующих тепловых сетей протяженностью 5,6 км | 1750 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |
| Разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 4200 | 350 | 400 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Разработка (актуализация) электронной перспективной схемы газоснабжения | 200 |  |  |  | 200 |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект: Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения) |
| н/д | н/д |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) |
| Строительство сетей газоснабжения | н/д |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |
| Разработка инвестиционных программ газоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 200 |  |  |  | 200 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Инвентаризация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества (в случае их выявления). Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества (в случае их выявления) |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Разработка (актуализация) электронной перспективной схемы водоснабжения | 50 |  | 50 |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения |
| Реконструкция и модернизация 2-х действующих артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода в с. Юрьево-Девичье | 360 |  | 180 | 180 |  |  |
| Реконструкция (замена) действующей водонапорной башни в с. Юрьево-Девичье | 150 |  | 150 |  |  |  |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений |
| Реконструкция (замена) 11,3 км действующих водопроводных сетей | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Строительство водопровода для обеспечения питьевой водой существующего индивидуального жилфонда в с. Юрьево-Девичье, протяженность 5 км | 2750 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Строительство водопровода для подключения новых объектов жилья и социальной сферы в с. Юрьево-Девичье, протяженность 0,9 км | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 4810 | 850 | 1230 | 1030 | 850 | 850 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Инвентаризация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества (в случае их выявления). Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества (в случае их выявления) |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Разработка (актуализация) электронной перспективной схемы водоотведения | 50 |  | 50 |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу |
| Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Юрьево-Девичье | 2400 |  |  |  |  | 2400 |
| Реконструкция (замена оборудования) КНС в с. Юрьево-Девичье | 150 |  |  | 150 |  |  |
| Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения |
| Реконструкция (замена) существующих сетей канализации, протяженность 3,6 км | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 3350 | 150 | 200 | 300 | 150 | 2550 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Разработка схемы санитарной очистки территории | 100 |  | 100 |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Строительство площадок под контейнеры, приобретение и установка контейнеров емк. 0,75-0,8 куб. м | 100 | 50 | 50 |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |
| Разработка нормативно-правового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО | 200 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 20110 | 2300 | 3330 | 3830 | 4150 | 6500 |

# ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета, бюджета муниципального образования, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

В таблицах 8.1-8.3 приведены источники инвестиций по каждому проекту программы.

Таблица 8.1

Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

| Наименование | Источник финансирования |
| --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| Инвентаризация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества (в случае их выявления). Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества (в случае их выявления) | бюджет МО |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| Инвентаризация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества (в случае их выявления). Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества (в случае их выявления) | бюджет МО |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
| Мероприятия не предусматриваются | - |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Инвентаризация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества (в случае их выявления). Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества (в случае их выявления) | бюджет МО |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Инвентаризация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества (в случае их выявления). Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества (в случае их выявления) | бюджет МО |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |
| Мероприятия не предусматриваются | - |

Таблица 8.2

Перспективное планирование развития коммунальных систем

| Наименование | Источник финансирования |
| --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| Разработка (актуализация) электронной перспективной схемы электроснабжения | бюджет МО |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| Разработка (актуализация) электронной перспективной схемы теплоснабжения | бюджет МО |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
| Разработка (актуализация) электронной перспективной схемы газоснабжения | Районный бюджет |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Разработка (актуализация) электронной перспективной схемы водоснабжения | бюджет МО |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Разработка (актуализация) электронной перспективной схемы водоотведения | бюджет МО |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |
| Разработка схемы санитарной очистки территории | бюджет МО |

Таблица 8.3

Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

| Наименование | Источник финансирования |
| --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА для электроснабжения вводимого индивидуального жилья, 2 ед. | средства инвестора-застройщика |
| Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА для электроснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы, 2 ед. | средства инвестора-застройщика, средства бюджет |
| Строительство 1 км ЛЭП-10 кВ, 3,55 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения вводимого индивидуального жилья | средства инвестора-застройщика |
| Строительство 3,55 км воздушных линий уличного освещения для вводимого индивидуального жилья |  |
| Строительство 0,4 км ЛЭП-10 кВ, 0,2 км ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы | средства инвестора-застройщика, средства бюджет |
| Строительство 0,2 км воздушных линий уличного освещения для вводимых объектов социальной и производственной сферы |  |
| Реконструкция 2,5 км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением | собственные средства предприятия, тарифная составляющая, средства бюджета |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| Замена котлов Тула-3 (2 ед.) на водогрейные котлы Иж КВ – 1 мощностью 0,8 Гкал/час каждый | собственные средства предприятия, тарифная составляющая, средства бюджета |
| Замена котла Ижкв-0,93К -2010 на водогр.котел Иж КВ-1 мощ. 0,8 Гкал/час |  |
| Реконструкция (замена) существующих тепловых сетей протяженностью 5,6 км |  |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
| Строительство сетей газоснабжения | Областной бюджет |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Реконструкция и модернизация 2-х действующих артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода в с. Юрьево-Девичье | собственные средства предприятия, тарифная составляющая, средства бюджета |
| Реконструкция (замена) действующей водонапорной башни в с. Юрьево-Девичье |  |
| Реконструкция (замена) 11,3 км действующих водопроводных сетей |  |
| Строительство водопровода для обеспечения питьевой водой существующего индивидуального жилфонда в с. Юрьево-Девичье, протяженность 5 км | средства бюджета, средства населения |
| Строительство водопровода для подключения новых объектов жилья и социальной сферы в с. Юрьево-Девичье, протяженность 0,9 км | средства инвестора-застройщика, средства населения |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Юрьево-Девичье | собственные средства предприятия, тарифная составляющая, средства бюджета |
| Реконструкция (замена оборудования) КНС в с. Юрьево-Девичье |  |
| Реконструкция (замена) существующих сетей канализации, протяженность 3,6 км |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |
| Строительство площадок под контейнеры, приобретение и установка контейнеров емк. 0,75-0,8 куб. м | средства бюджета |

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности».

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Юрьево-Девичьевского сельского поселения.

Координатором реализации Программы является Администрация Юрьево-Девичьевского сельского поселения, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 1 этап:

1 этап – 2021-2025 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2020-2021 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Тверской области.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Юрьево-Девичьевского сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Юрьево-Девичьевского сельского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией Юрьево-Девичьевского сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы Юрьево-Девичьевского сельского поселения.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЮРЬЕВО-ДЕВИЧЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2021-2025 годы

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» | __________________ | С.А. Антонов |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области

Юридический адрес: 171282, Тверская область, Конаковский район, с. Юрьево-Девичье, ул. Центральная, д. 16А

| Глава Юрьево-Девичьевского сельского поселения | __________________ | А.Н. Лукьянов |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЮРЬЕВО-ДЕВИЧЬЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2021-2025 годы

2020 г.