СОГЛАСОВАНО

И.о. главы администрации

Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области

_______________Ю.Е.В. Футорянская

УТВЕРЖДАЮ

Глава Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области

____________________А.Л. Андронов

Схема теплоснабжения

Юрьево-Девичьевского сельского поселения

Конаковского района Тверской области

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Оглавление

Термины и определения…………………………………………………………………………………...…4

Введение…………………………….…………………………………………………………..……………….....5

Общие сведения…………………………………………………………………………………………………6

Общие сведения о поселении……………………………………………………………………………………6

Характеристика системы теплоснабжения Юрьево-Девичьевского сельского поселения……...7

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и            теплоноситель в установленных границах территории Юрьево-Девичьевского

сельского поселения….....................................................................................................................................11

  - Площадь строительных фондов по расчетным элементам территориального деления…….11

  - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом

этапе……………………………………………..…………………………………………………………………..11

  - Приросты потребления тепловой мощности……………………………………………………..12

  - Потребление тепловой мощности и теплоносителя объектами, расположенными в

производственных зонах……………………………………….…………………………………………….....13

  - Сводные показатели динамики спроса на тепловую мощность жилого, общественного и производственного фондов…………………………….………………………………………………………..13

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в

перспективных зонах действия источников тепловой энергии………….…………………..15

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения………………...………………………………………...…15

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и

источников тепловой энергии…………………….……………………………………………………………16

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников

тепловой энергии……………………………………………………………….……………….16

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе……………………………………………………...……………………………………………….17

## Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителей…………………………………..………….21

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей………………………………………………………………………………………………………21

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии……………………………………..……………23

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, для которой не  целесообразна передача тепловой энергии от существующих источников……..………………………………………………………………………………23

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии…………………………………………………………………………..……………………...23

4.3. Предложения  по  техническому  перевооружению  источников  тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения…………………………………………..24

4.4. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа………………………………………………..….24

4.5. Меры  по  переводу  котельных,  размещенных  в  существующих  и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы………………………………………………………………………………………………….…..24

4.6. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении)  тепловой нагрузки потребителей  тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии…………………………………….……….…25

4.7. Оптимальный  температурный  график  отпуска  тепловой  энергии для источников тепловой энергии систем теплоснабжения…………………………………………………………………………….....25

4.8.  Предложения по перспективной установленной  тепловой мощности каждого источника  тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей……………..27

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей…..………29

5.1	 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности…………………………………………………………………………………………………………...29

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, по обеспечению перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилищную, комплексную или производственную застройку…………………………….…………………………….29

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей,  по  обеспечению возможности поставок тепловой энергии потребителям  от различных  источников тепловой  энергии  при  сохранении надежности теплоснабжения…………………………………………………29

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  для  повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим или ликвидации котельной по основаниям….....................................29

5.5. Предложения  по  строительству  и реконструкции тепловых  сетей  для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения……………………………………………..29

Раздел 6.  Перспективные топливные балансы…………………………………………...……….32

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое первооружение

## 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии………………………………………….34

## 7.2.  Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности..34

Раздел 8. Решение по определению единой теплоснабжающей организации………..….36

Раздел 9. Решения о распределении нагрузки между источниками………………………..38

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям…………………………………………...39

Термины и определения

- схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

-  зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

- установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

- теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

- элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно- территориальных единиц;

- расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

- материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину. Материальная характеристика включает в себя все участки тепловой сети, находящиеся на балансе предприятия тепловых сетей (электростанции), с распределением их по типам прокладки и видам теплоизоляционных конструкций, а также при необходимости по принадлежности к отдельным организационным структурным единицам (районам) предприятий тепловых сетей.

Введение.

Проектирование систем теплоснабжения сельских поселений представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его жилищно-строительной деятельности, определённой генеральным планом.

Схема теплоснабжения Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области выполнена с учетом требований:

- Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей»;

- Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- «Требований к схемам теплоснабжения» и «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении».

За основу взята Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Юрьево-Девичьевское сельское поселение» Конаковского района Тверской области на 2014-2023 годы, разработанная ООО НВЦ «Экор-Агро». Исходные данные и материалы получены от администрации сельского поселения и теплоснабжающей организации.

Общие сведения

Общие сведения о сельском поселении.

Юрьево-Девичьевское сельское поселение Конаковского района располагается в северной части Конаковского района, на юго-востоке Тверской области.

Граничит на севере с Калининским районом Тверской области (Каблуковское сельское поселение), на северо-востоке – с Первомайским сельским поселением Конаковского района, на юго-западе – со Старомелковским сельским поселением Конаковского района (по Иваньковскому водохранилищу), на юго-западе– с Вахонинским сельским поселением Конаковского района (по реке Волга), на северо-западе  – с городским поселением город Конаково (по реке Волга).

Поселение включает в себя 21 населенный пункт, общая площадь которых около 1132,83 га. Административным центром является село Юрьево-Девичье. Границы территории сельского поселения установлены  законом Тверской области от 28.02.2005г. №31-ЗО «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области "Конаковский район", и наделении их статусом городского, сельского поселения».

Главная река – Волга (Иваньковское водохранилище).

Количество жителей Юрьево-Девичьевского сельского поселения по данным на 01.01.2013 г. составляет 1466 человек. За последние 5 лет общий прирост численности населения уменьшается, показатели естественного и механического движения населения имеют отрицательные значения. Но при этом намечаются положительные тенденции в сокращении оттока трудоспособного населения и повышения коэффициента рождаемости.  Численность населения, проживающего постоянно в Юрьево-Девичьевском сельском поселении, отражена в таблице.

| № п/п | Название населенного пункта | В существующих границах |
| --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (га) | Число жителей |
| 1 | с. Юрьево-Девичье | 105,03 | 672 |
| 2 | д.Андрейцево | 17,9 | 12 |
| 3 | д. Бабня | 27,63 | 5 |
| 4 | д. Высоково | 4,9 | 6 |
| 5 | д. Глинники | 84,83 | 29 |
| 6 | д. Едимоново | 66,61 | 21 |
| 7 | д.Едимоновские Горки | 204,3 | 12 |
| 8 | д. Заборовье | 38,67 | 10 |
| 9 | д.Загорье | 64,09 | 10 |
| 10 | д. Коровино | 13,97 | 10 |
| 11 | д.Кудрявцево | 36,97 | 6 |
| 12 | д. Кузьминское | 24,96 | 39 |
| 13 | д. Медведево | 9,82 | - |
| 14 | д. Новенькое | 139,77 | 43 |
| 15 | д. Орешково | 23,98 | 16 |
| 16 | д. Осиновка | 161,24 | 9 |
| 17 | д. Ременницы | 38,19 | 17 |
| 18 | д. Сергеевка | 6,06 | 2 |
| 19 | д. Сурсово | 19,84 | 10 |
| 20 | д. Трясцино | 5,98 | - |
| 21 | д.Юрятино | 38,4 | 51 |

Конаковский район входит в так называемый Южный климатический район Тверской области. На его территории нет метеостанций и метеопостов (климатические наблюдения, приуроченные специально к заболоченным местам, велись только одно время в районе пос. Редкино), поэтому климатическая характеристика района составлена на основе анализа и обобщения данных расположенных вблизи него метеостанций (Тверь, Тургиново, Савелово и др.). В целом, климат Конаковского района отличается значительной изменчивостью и неустойчивостью. Средняя годовая температура воздуха составляет 3,8°. Амплитуда абсолютных температур достигает 87°; средняя продолжительность безморозного периода— 130 дней; среднегодовое количество осадков — 593 мм. Две трети из них выпадает в районе в виде дождя, 1/3 — в виде снега. Ливневые дожди нередко сопровождаются грозами, а иногда и градом. В среднем за теплый период бывает 21—25 дней с грозами и около 2 дней—с градом. Число дней со снежным покровом в году в среднем—139. По многолетним данным, глубина промерзания грунта составляет 1,5 м. Число часов солнечного сияния—1521. Значительна облачность: в среднем в году 312 пасмурных дней (180 — с общей облачностью, 132 — с нижней); ясных дней всего 78 (с общей облачностью — 25, с нижней — 53). Среднее число дней с метелью — 36 (Тверь), наибольшее — 64, их продолжительность в день с метелью (в год) — 294 часа, в день с метелью — 7,7 ч. Число дней с грозой в среднем за год — 25 (Тверь), наибольшее — 41 день; среднегодовая продолжительность гроз — 50,8 часов. Среднее число дней с градом—1,9, наибольшее — 6. Преобладающее значение в районе имеют ветры южных и юго-западных направлений.

Характеристика системы теплоснабжения Юрьево-Девичьевского сельского поселения

Система централизованного теплоснабжения имеется только в селе Юрьево-Девичье и включает в себя один источник теплоснабжения – поселковую котельную, работающую на торфяных брикетах, и присоединенные к ней сети теплоснабжения.

Система теплоснабжения находится в муниципальной собственности Юрьево-Девичьевского сельского поселения. Имеет в эксплуатации поселковую котельную, в которой установлены 4 котлоагрегата общей мощностью 1,84 Гкал/ч, и 2700 м тепловых сетей. Эксплуатацию объектов теплоснабжения осуществляет МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье».

Централизованным теплоснабжением обеспечены объекты социальной и производственной сферы, многоквартирный жилой фонд: три многоквартирных дома, школа, детский сад, административное здание, где располагается администрация поселения, сельский клуб и библиотека).

Индивидуальные жилые дома, объекты социальной и производственной сферы, не обеспеченные централизованным теплоснабжением, отапливаются от автономных источников тепла, работающих на торфяных брикетах, угле, дровах, жидким (нефтяном) топливе и электроэнергии. Проектами систем теплоснабжения не предусмотрено горячее водоснабжение потребителей от существующей котельной.

Строительство основных инженерных сетей системы теплоснабжения осуществлялось в основном в 1985 году. Работы по капитальному ремонту тепловых сетей подземного и наружного исполнения производились частично.

Тепловые сети от источника теплоснабжения проложены как подземным, так и надземным способом.

Тарифы на услуги теплоснабжения устанавливаются исходя из себестоимости производства тепловой энергии котельными. Действующий тариф на тепло на 2016 год установлен в размере 2284,96 (с НДС) руб. за 1 Гкал для населения, 3552,42 руб. за 1 Гкал для организаций приказом РЭК от 30.11.2015 №361-нп «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую теплоснабжающими организациями для потребителей муниципального образования Тверской области «Конаковский район» на 2016-2018 годы».

Утвержденные тарифы на отпуск тепловой энергии от МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье» на 2016 год представлены в таблице

| Утвержденные тарифы на отпуск тепловой энергии, руб/Гкал |
| --- |
| Теплоснабжающая организация | МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье» |
| Источник теплоснабжения | Период | Население | Прочие |
| Котельная С.Юрьево-Девичье | 01.01.2016 30.06.2016 | 2240,16 | 3552,44 |
|  | 1.07.2016 31.12.2016 | 2284,96 | 3552,44 |
|  | 01.01.2017 30.06.2017 | 2284,96 | 3552,44 |
|  | 1.07.2017 31.12.2017 | 2364,94 | 3743,12 |

Себестоимость производства и передачи тепла потребителям почти в два раза превышает реализационную стоимость тепла и составляет 4189,45 руб./Гкал.

Характеристика сетей теплоснабжения села Юрьево-Девичье

| № п/п | Номер на схеме участка тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Материал и диаметр трубы (мм) | Длина участка в 2-х трубном исполнении (п.м.) | Уровень износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  | подземной прокладки | надземной прокладки |  |
| 1 | 1 | 1985 | Сталь (д-159) | 997 | 997 | - | 80 |
| 2 | 2 | 1985 | Сталь (д-76) | 150 | 150 | - | 80 |
| 3 | 3 | 1985 | Сталь (д-108) | 604,5 | 604,5 | - | 80 |
| 4 | 4 | 1985 | Сталь (д-159) | 503 | - | 503 | 80 |
| 5 | 5 | 1985 | Сталь (д-108) | 245,5 | - | 245,5 | 80 |
| 6 | 6 | 2016 | Сталь (д-108) | 200 | - | 200 | 0 |
|  | Итого |  |  | 2700 | 1751,5 | 948,5 | 80 |

Регулирование отпуска тепла от котельной осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике. Температурный график тепловых сетей 95/70ºС обусловлен режимом работы котельной, короткой протяженностью тепловых сетей, а также отсутствием объективной необходимости у потребителей более высокой температуры.

Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопроводной сети. Оборудование для водоподготовки исходной воды тепловых сетей отсутствует.

Модернизация системы теплоснабжения Юрьево-Девичьевского сельского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения за исключением строительства новых веток.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Строительство объектов малоэтажной застройки, объектов социальной сферы в настоящее время не является целесообразным.

Объекты индивидуальной жилой застройки, возводимые в будущем, планируется размещать вне зоны действия существующей котельной, теплоснабжение их предлагается осуществлять от автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от электро-водонагревателей.

В перспективе при перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Юрьево-Девичьевского сельского поселения

1.1	  Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.

Приросты площади строительных фондов Юрьево-Девичьевского сельского поселения в течение 2016 – 2023 гг., по данным Администрации сельского поселения ожидаются д.Едимоново, д.Едимоновские Горки, д.Новенькое, д.Орешково, д.Загорье, с.Юрьево-Девичье, – за счет строительства индивидуальных жилых домов.

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Объемы выработки тепловой энергии (мощности) за 2016 год представлены в таблице

Таблица 1.1.

| № п/п | Наименование единицы территориального деления | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Средненедельная нагрузка на системы ГВС, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье» | 1 050 | 0 | 0 | 1 200 |
| ИТОГО | 1 050 | 0 | 0 | 1 200 |

Перспективная застройка ожидается только в секторе индивидуального жилищного строительства, вновь возводимые объекты будут оборудоваться индивидуальными источниками тепловой энергии, поэтому рост нагрузки на существующую котельную не ожидается.

Распределение годового потребления тепловой энергии в зонах действия источника тепловой энергии Юрьево-Девичьевского сельского поселения представлено в    таблице 1.2.

Таблица 1.2.

Расчетные значения годового потребления тепловой энергии, Гкал/год

| Наименование района | Всего | Отопление | ГВС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/год | Гкал/год | Гкал |
| с.Юрьево-Девичье (всего) | 2 481 | 2 481 | 0 |
| - жилищный фонд | 1 045 | 1 045 | 0 |
| - бюджетные учреждения | 1 266 | 1 266 | 0 |
| - прочие потребители | 56 | 56 | 0 |
| - собственные нужды | 114 | 114 | 0 |

Планируется присоединение новых абонентов к существующей сети – вновь возведенного спортивного зала и планируемого к строительству пункта закупки сельскохозяйственной продукции с цехом первичной переработки и магазином (крытым рынком) в с.Юрьево-Девичье. Все остальные планируемые здания (в основном это индивидуальная жилая застройка) будут оборудоваться индивидуальными источников тепловой энергии. Рост перспективных нагрузок на существующую котельную отображен в таблице 1.3.

Таблица 1.3.

Прогнозные перспективные нагрузки по котельным, Гкал/ч

| Район | Годы |
| --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| с.Юрьево-Девичье | 1,54 | 1,8 | 1,94 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Всего по сельскому поселению | 1,54 | 1,8 | 1,94 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |

  - Приросты потребления тепловой мощности

Перспективные нагрузки на котельную в связи с присоединением новых объектов не предусматривает строительства новой котельной или реконструкции имеющейся. Планируется замена двух котлоагрегатов Тула-3, которые имеют низкий в сравнении с современными КПД и высокий уровень износа в связи с большим сроком эксплуатации.

Перспективная характеристика теплосилового оборудования котельной представлена в таблице 1.4.

Таблица 1.4.

Перспективная характеристика теплосилового оборудования котельной

в с.Юрьево-Девичье

| Показатели | Котлоагрегаты (2016г) | Котлоагрегаты (2019-2020гг.) |
| --- | --- | --- |
|  | ИЖ КВ-0,93 | ИЖ КВ-0,93 | Тула-3 | Тула-3 | ИЖ КВ-0,93 | ИЖ КВ-0,93 | ИЖ КВ-0,8 | ИЖ КВ-0,8 |
| Мощность котлов, Гкал/час | 0,8 | 0,8 | 0,12 | 0,12 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2010 | 2010 | 1985 | 1985 | 2010 | 2010 | 2018 | 2019 |
| Год последнего ремонта | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | - | - |
| Уровень износа (%) | 10 | 10 | 40 | 40 | 12 | 12 | - | - |
| Теплоноситель | Вода | Вода |
| Вид топлива | Торф | Торф |
| Установочная мощность котельной (Гкал/час) | 1,84 | 3,2 |

Увеличение присоединенной нагрузки в связи новыми абонентами отражено в таблице 1.5.

Таблица 1.5.

Прогноз обеспечения теплом вводимых в 2014 – 2023 годах объектов социальной сферы  в Юрьево-Девичьевском СП

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Присоединяемая нагрузка (Гкал/час) | Планируемый год ввода в эксплуатацию | Источник теплоснабжения | Строительство тепловых сетей (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с цехом первичной переработки и магазином (крытым рынком) в с. Юрьево-Девичье | 0,14 | 2018 | Поселковая котельная с. Юрьево-Девичье | 0,2 |
| 2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Юрьево-Девичье | 0,26 | 2017 |  | 0,2 |
|  | Всего по СП к 2018 году | 0,4 |  |  | 0,4 |

1.4. Потребление тепловой мощности и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

Генеральным планом в настоящее время не планируется развитие производственных зон по причине отсутствия источников финансирования и потребностей в них.

Кроме того, как правило, новые промышленные предприятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию, ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара на различные технологические цели.

1.5. Сводные показатели динамики спроса на тепловую мощность жилого, общественного и производственного фондов.

Показатели динамики спроса на тепловую мощность в связи с присоединением новых абонентов отражены в таблице 1.6.

Таблица 1.6.

Динамика спроса на тепловую мощность котельной в с.Юреьво-Девичье

| Потребители тепловой энергии | Присоединенная нагрузка | Планируемый год ввода в эксплуатацию | Присоединенная нагрузка всего | Источник теплоснабжения | Строительство тепловых сетей (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие потребители | 1,54 | - | 1,54 | Котельная с.Юрьево-Девичье | 2,5 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс в с.Юрьево-Девичье | 0,26 | 2017 | 1,8 |  | 0,2 |
| Пункт закупки сельскохозяйственной продукции с цехом первичной переработки и магазином (крытым рынком) в с.Юрьево-Девичье | 0,14 | 2018 | 1,94 |  | 0,2 |
| Итого к 2018-2019 гг. | 2,24 |  | 1,94 |  | 2,9 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в Юрьево-Девичьевском сельском поселении с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

В таблице 2.1 приведено значение радиуса эффективного теплоснабжения котельной, обеспечивающей теплоснабжение объектов с.Юрьево-Девичье.

Таблица 2.1.

Радиус эффективного теплоснабжения котельной села Юрьево-Девичье

| Распределение присоединенной мощности потребителей по радиусу удаленности потребителей от источника питания и уровню потерь тепла в сетях | Размер радиуса эффективного теплоснабжения (м) |
| --- | --- |
| Удаленность от источника питания |  |
| До 300 м | До 600 м | До 1000 м |  |
| Доля присоединенной нагрузки (%) | Уровень потерь тепловой энергии в сетях (%) | Доля присоединенной нагрузки (%) | Уровень потерь тепловой энергии в сетях (%) | Доля присоединенной нагрузки (%) | Уровень потерь тепловой энергии в сетях (%) |  |
| 30 | 1,5 | 40 | 4,0 | 30 | 10,0 | 300 |

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории Юрьево-Девичьевского сельского поселения расположена 1 котельная, обеспечивающая централизованное теплоснабжение населения поселения, а так же объектов социальной сферы и административных зданий. Котельная оборудована водогрейными котлами. Котельная имеет установленную тепловую мощность 1,84 Гкал/час, присоединенная нагрузка составляет 1,54 Гкал/час. Характеристика теплосилового оборудования котельной Юрьево-Девичьевского сельского поселения представлена в таблице 2.2.

таблица 2.2.

Характеристика теплосилового оборудования котельной

села Юрьево-Девичье

| Показатели | Всего | котлоагрегаты |
| --- | --- | --- |
|  |  | ИЖ КВ-0,93 | ИЖ КВ-0,93 | Тула-3 | Тула-3 |
| Мощность котлов, Гкал/час | 1,84 | 0,8 | 0,8 | 0,12 | 0,12 |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 2010 | 2010 | 1985 | 1985 |
| Год последнего ремонта |  | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 |
| Уровень износа (%) |  | 10 | 10 | 40 | 40 |
| Теплоноситель |  | Вода |
| Вид топлива |  | Торф |
| Присоединенная нагрузка (Гкал/час) |  | 1,84 |
| Наличие циркулярных сетевых насосов | 2 | 1 | 1 |

Сеть тупиковая. Прокладка трубопроводов надземная и подземная канальная в непроходных каналах. Новые тепловые сети, выполненные из ППУ (пенополиуретановых) труб, прокладываются бесканальным подземным и наземным (воздушным) способами.

Существующий температурный график тепловой сети – 95/70 °С. Потребители системы отопления присоединены к тепловой сети непосредственно без использования смешивающих устройств.

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Юрьево-Девичьевского сельского поселения сельского поселения осуществляет МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье».

В Юрьево-Девичьевском сельском поселении здания, не подключенные к централизованной системе теплоснабжения, для отопления оборудованы бытовыми котлами различных модификаций и печами на твердом топливе.

2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Поселение не газифицировано. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов обеспечена теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения (отопительные печи и бытовые котлы, работающие на твердом топливе). Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

• значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

• малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

• отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

• использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Юрьево-Девичьевского сельского поселения  не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Изменение существующей схемы теплоснабжения Юрьево-Девичьевского сельского поселения в настоящее время связано с присоединением новых абонентов (спортивный зал вводится в эксплуатацию, рынок сельскохозяйственной продукции планируется к строительству в 2018 году).

Баланс производства и реализации тепла действующей системы централизованного теплоснабжения села Юрьево-Девичье представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3.

Баланс производства и реализации тепла действующей системы централизованного теплоснабжения села Юрьево-Девичье

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловой баланс котельной |  |  |
| 1.1 | Установочная мощность котельной | Гкал/час | 1,84 |
| 1.2. | Присоединенная нагрузка (всего) | Гкал/час | 1,54 |
|  | - жилищный фонд | Гкал/час | 0,64, |
|  | - социальная сфера | Гкал/час | 0,79 |
|  | - прочие потребители | Гкал/час | 0,11 |
| 1.3 | Резерв (+), дефицит (-) мощности | Гкал/час | 0,3 |
| 1.4 | КПД брутто водогрейной части котельной | % | 80 |
| 1.5. | Количество вырабатываемого тепла | Гкал/год | 2657 |
| 1.6 | Удельный расход условного топлива на производство тепла | кг.у.т./Гкал | 387 |
| 1.7 | Удельный расход электроэнергии на отпущенное тепло | кВт.ч./Гкал | 44,4 |
| 1.8 | Годовой расход условного топлива | т.у.т./год | 720 |
| 1.9 | Годовой расход натурального топлива | т.у.т./год | 1028 |
| 1.10 | Годовой расход электроэнергии | тыс.кВт.ч./год | 119 |
| 2 | Баланс потребляемого ресурса |  |  |
| 2.1 | Отапливаемая площадь (всего) | кв.м | 7971 |
|  | - жилищный фонд | кв.м | 5027 |
|  | - социальная сфера | кв.м | 2764 |
|  | - прочие потребители | кв.м | 180 |
| 2.2 | Потребление тепловой энергии (всего) | Гкал/год | 2481 |
|  | - жилищный фонд | Гкал/год | 1045 |
|  | - бюджетные учреждения | Гкал/год | 1266 |
|  | - прочие потребители | Гкал/год | 56 |
|  | - собственные нужды | Гкал/год | 114 |
| 2.3 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 176 |
| 2.4 | Средний удельный расход тепла в год (всего) | Гкал/кв.м | 0,97 |
|  | - жилищный фонд | Гкал/кв.м | 0,21 |
|  | - бюджетные учреждения | Гкал/кв.м | 0,45 |
|  | - прочие потребители | Гкал/кв.м | 0,31 |

Баланс расхода топлива и теплоносителя, производства и реализации тепла действующей системы централизованного теплоснабжения села Юрьево-Девичье в период 2014-2023 годов представлены в таблице 2.4.

Примечание к таблице. При наличии возможности рекомендуется выполнить мероприятия по замене физически и морально устаревших котлоагрегатов Тула-3 на современные энергоемкие сертифицированные водогрейные котлы марки КВр или аналогичные.

Таблица 2.4.

Баланс расхода топлива и теплоносителя, производства и реализации тепла

действующей системы централизованного теплоснабжения села Юрьево-Девичье в период 2014-2023 годов

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Тепловой баланс котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установочная мощность котельной | Гкал/час. | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,94 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 1.2 | Присоединенная нагрузка – всего | Гкал/час. | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,8 | 1,94 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
|  | - жилищный фонд | Гкал/час. | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
|  | - социальная сфера | Гкал/час. | 0,79 | 0,79 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | - прочие потребители | Гкал/час. | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 1.3 | Резерв (+), дефицит (-) мощности | Гкал/час. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,04 | 0 | 0,16 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 1.4 | КПД брутто водогрейной части котельной | % | 100 | 73 | 73 | 73 | 83 | 93 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 1.5 | Количество вырабатываемого тепла | Гкал/год | 2657 | 2657 | 2805 | 2805 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 |
|  | Удельный расход условного топлива на производство тепла | кг.у.т./Гкал | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| 1.6 | Удельный расход натурального топлива на производство тепла | кг.н.т./Гкал | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| 1.7 | Удельный расход электроэнергии на отпущенное тепло | кВт.ч./Гкал | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
| 1.8 | Годовой расход условного топлива | т.у.т./год | 720 | 720 | 760 | 760 | 760 | 760 | 828 | 828 | 828 | 828 |
| 1.9 | Годовой расход натурального топлива | т.н.т./год | 1028 | 1028 | 1086 | 1086 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 |
| 1.10 | Годовой расход электроэнергии | т.кВт.ч./год | 118 | 118 | 124,5 | 124,5 | 135,7 | 135,7 | 135,7 | 135,7 | 135,7 | 135,7 |
| 2 | Баланс теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность тепловых сетей | мт | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| 2.2 | Расход теплоносителя (воды) | куб. м/сутки | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 2.3 | Наличие и мощность установок водоподготовки | Ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | куб. м/сутки | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.4 | Уровень обеспеченности водоподготовки | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | Баланс потребляемого ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отапливаемая площадь - всего | кв. м | 7971 | 7971 | 8471 | 8471 | 9071 | 9071 | 9071 | 9071 | 9071 | 9071 |
|  | - жилищный фонд | кв. м | 5027 | 5027 | 5027 | 5027 | 5027 | 5027 | 5027 | 5027 | 5027 | 5027 |
|  | - социальная сфера | кв. м | 2764 | 2764 | 2764 | 2764 | 3364 | 3364 | 3364 | 3364 | 3364 | 3364 |
|  | - прочие потребители | кв. м | 180 | 180 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 3.2 | Потребление тепловой энергии, всего | Гкал/год | 2481 | 2481 | 2636 | 2636 | 2884 | 2884 | 2884 | 2884 | 2884 | 2884 |
|  | - жилищный фонд | Гкал/год | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 |
|  | - бюджетные учреждения | Гкал/год | 1266 | 1266 | 1266 | 1266 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 |
|  | - прочие потребители | Гкал/год | 56 | 56 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
|  | собственные нужды | Гкал/год | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 3.3 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 176 | 176 | 169 | 169 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
|  |  | % | 6,6 | 6,6 | 6,4 | 6,4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 3.4 | Средний удельный расход тепла в год - всего | Гкал/кв.м | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  | - жилищный фонд | Гкал/кв.м | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | - бюджетные учреждения | Гкал/кв.м | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  | - прочие потребители | Гкал/кв.м | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |

## Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителей

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

В настоящее время положение о необходимости составления и утверждения  балансов  производительности  водоподготовительных  установок  теплоносителя для тепловых сетей отсутствует.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный часовой расход воды  для  определения  производительности  водоподготовки  и  соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах  тепловых  сетей  и  присоединенных  к  ним  системах  отопления  и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления,  вентиляции  и  горячего  водоснабжения  зданий. При  этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов - равным  расчетному  среднему  расходу  воды  на  горячее  водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Котлы марок ИжКВ не нуждаются в специальной водоподготовке, поэтому водоподготовительных установок в котельных нет. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

| № п/п | Наименование показателя, размерность | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | Существующая котельная с.Юрьево-Девичье |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, т/ч | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, т/ч | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4 | Фактические собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 7 | Расчетная производительность водоподготовительной установки, т/ч | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 8 | Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч. в том числе: | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 10 | - нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 11 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 13 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 14 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 15 | Резерв(+)/дефицит (-), ВПУ. т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Доля резерва. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за исходные принималось следующие положение Постановления Правительства РФ №154:

- покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;

- определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке;

- определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

В  качестве  основных  материалов  при  подготовке  предложений  по  новому строительству,  реконструкции  и  техническому  перевооружению  источников  теплоснабжения в настоящей работе были приняты материалы Генерального плана  Юрьево-Девичьевского сельского поселения, «Сценарные условия развития электроэнергетики РФ на период до 2030 г.», а также материалы целевых программ и стратегий на краткосрочную перспективу.

При определении параметров развития  систем  теплоснабжения и расчетных перспективных тепловых нагрузок рассматривались  исходные  данные  архитектурно-планировочного раздела Генерального плана, включающие перспективные показатели общей площади застройки и численности населения.

В настоящее время модернизация системы теплоснабжения Юрьево-Девичьевского сельского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от бойлеров и электроводонагревателей.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предлагается осуществить от автономных источников тепла.

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, для которой не  целесообразна передача тепловой энергии от существующих источников

Схемой теплоснабжения Юрьево-Девичьевского сельского поселения предлагается обеспечивать планируемые к строительству индивидуальные жилые дома теплом от индивидуальных источников тепловой энергии. В связи с тем, что в настоящее время не предусматривается изменение схемы теплоснабжения Юрьево-Девичьевского сельского поселения, предложения по строительству источников тепловой энергии отсутствуют.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

В плане реконструкции источников тепловой энергии в 2018-2019 гг. планируется замена двух устаревших морально и физически котлов Тула-3 на новые котлоагрегаты ИЖ КВ-1 мощностью 0,8 Гкал/час каждый (таблица 4.1.).

Таблица 4.1.

### Мероприятия по реконструкции (модернизации) котельной и тепловых сетей

### в селе Юрьево-Девичье в 2014-2023 годах

| Наименование мероприятий |  | Объемы выполняемых работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Реконструкция поселковой котельной |  |  |  |  |  |  |  |
| - замена действующих котлов Тула-3 на водогрейные котлы ИЖ КВ – 1 мощностью 0,8 гкал/час каждый | ед. | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
| - замена сетевых циркуляционных насосов на энергоэффективные | ед. | 2 | - | 1 | - | - | - |
| - монтаж установки сетевой воды | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Реконструкция (замена) существующих тепловых сетей | мт | 2 700 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

По предоставленным данным администрацией и МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье» Юрьево-Девичьевского сельского поселения, источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.

4.4. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с предоставленными данными администрацией и МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье» Юрьево-Девичьевского сельского поселения, переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

4.5. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим.

В связи с отсутствием на территории сельского поселения источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим не предусмотрены.

4.6. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении), тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

По предоставленным администрацией и МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье» Юрьево-Девичьевского сельского поселения данным, планируемые к строительству индивидуальные жилые дома предполагается обеспечивать теплом от индивидуальных источников тепловой энергии.

В связи с тем, что в настоящее время идет подготовка по подключению нового абонента (спортивного зала в с.Юрьево-Девичье) к существующей системе теплоснабжения Юрьево-Девичьевского сельского поселения, величина подключенной нагрузки существующих источников централизованного теплоснабжения изменится в 2016-2017 годах на 0,26 Гкал/час. Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.

Перспективные значения резерва/дефицита тепловой мощности источников теплоснабжения необходимо уточнить в ходе реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения. Настоящей схемой теплоснабжения не предусматривается объединение нескольких локальных систем теплоснабжения.

4.7. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии.

На территории Юрьево-Девичьевского сельского поселения котельная в настоящий момент работает по температурному графику – 95/70ºС (график 1.). Изменение температурного графика не целесообразно.

График 1.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Применение «низкого» температурного графика позволяет присоединять системы отопления потребителей к тепловой сети напрямую, без использования смешивающих устройств, что упрощает и удешевляет абонентские вводы.

Преимущественно регулирования отпуска тепловой энергии осуществляется на источниках теплоснабжения (котельных), автоматизированное местное и индивидуальное регулирование режимов теплопотребления практически везде отсутствует. В настоящее время наиболее эффективным способом регулирования отпуска тепловой энергии  является центральное качественное регулирование, дополненное количественным регулированием в тепловых пунктах у потребителей.

Недостаточная эффективность регулирования приводит к ситуациям, когда потребители, которые находятся ближе к источнику теплоснабжения являются «перетопленными», а концевые абоненты «недотопленными».

При качественном способе регулирования имеет место поддержание стабильного гидравлического режима работы тепловых сетей, при плавном изменении параметров теплоносителя, что является неоспоримым преимуществом данного способа.

К недостаткам данного способа относятся:

- значительная тепловая инерционность регулирования тепловой нагрузки в системах теплоснабжения;

- высокая интенсивность коррозии трубопроводов из-за работы системы теплоснабжения наибольшую часть отопительного периода с температурами               60 - 85°С;

- колебания температуры внутреннего воздуха, обусловленные влиянием нагрузки ГВС на работу систем отопления и различным соотношением нагрузок ГВС и отопления абонентов.

В таблице 4.2. приведен рекомендуемый график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельной Юрьево-Девичьевского сельского поселения, снабжающей потребителей по 2-х трубной системе без ГВС.

Таблица 4.2.

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| +10 | 41,4 | 36,1 |
| +9 | 42,9 | 37,1 |
| +8 | 44,4 | 38,2 |
| +7 | 45,9 | 39,2 |
| +6 | 47,4 | 40,1 |
| +5 | 48,8 | 41,1 |
| +4 | 50,2 | 42,1 |
| +3 | 51,6 | 43,0 |
| +2 | 53,1 | 43,9 |
| +1 | 54,4 | 44,8 |
| 0 | 55,8 | 45,7 |
| -1 | 57,2 | 46,6 |
| -2 | 58,6 | 47,5 |
| -3 | 59,9 | 48,4 |
| -4 | 61,2 | 49,2 |
| -5 | 62,6 | 50,1 |
| -6 | 63,9 | 50,9 |
| -7 | 65,2 | 51,7 |
| -8 | 66,5 | 52,6 |
| -9 | 67,8 | 53,4 |
| -10 | 69,1 | 54,2 |
| -11 | 70,4 | 55,0 |
| -12 | 71,7 | 55,8 |
| -13 | 73,0 | 56,6 |
| -14 | 74,2 | 57,4 |
| -15 | 75,5 | 58,2 |
| -16 | 76,7 | 58,9 |
| -17 | 78,0 | 59,7 |
| -18 | 79,2 | 60,5 |
| -19 | 80,5 | 61,2 |
| -20 | 81,7 | 62,0 |
| -21 | 82,9 | 62,7 |
| -22 | 84,2 | 63,5 |
| -23 | 85,4 | 64,2 |
| -24 | 86,6 | 65,0 |
| -25 | 87,8 | 65,7 |
| -26 | 89,0 | 66,4 |
| -27 | 90,2 | 67,1 |
| -28 | 91,4 | 67,9 |
| -29 | 92,6 | 68,6 |
| -30 | 93,8 | 69,3 |
| -31 | 95,0 | 70,0 |

В настоящее время наиболее эффективным способом регулирования отпуска тепловой энергии  является центральное качественное регулирование, дополненное количественным регулированием в тепловых пунктах у потребителей.

Недостаточная эффективность регулирования приводит к ситуациям, когда потребители, которые находятся ближе к источнику теплоснабжения являются «перетопленными», а концевые абоненты «недотопленными».

При качественном способе регулирования имеет место поддержание стабильного гидравлического режима работы тепловых сетей, при плавном изменении параметров теплоносителя, что является неоспоримым преимуществом данного способа.

К недостаткам данного способа относятся:

- значительная тепловая инерционность регулирования тепловой нагрузки в системах теплоснабжения;

- высокая интенсивность коррозии трубопроводов из-за работы системы теплоснабжения наибольшую часть отопительного периода с температурами   60 - 85°С;

- колебания температуры внутреннего воздуха, обусловленные влиянием нагрузки ГВС на работу систем отопления и различным соотношением нагрузок ГВС и отопления абонентов.

4.8. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Дополнительные тепловые мощности для покрытия перспективных нагрузок сельского поселения в котельной с.Юрьево-Девичье устанавливаться не будут, так как перспективные нагрузки будут обеспечиваться тепловой энергией от индивидуальных источников тепла.

Перспективная установленная тепловая мощность на 2023 г. в котельной с.Юрьево-Девичье составляет 3,2 Гкал/ч.

Согласно СНиП  II-35-76  «Котельные  установки»  аварийный  и  перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

В таблице 4.3. представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности источника тепловой энергии. Необходимость в изменении установленной тепловой мощности источника теплоснабжения возникнет в случае увеличением перспективного спроса на тепловую энергию.

Таблица 4.3.

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установочная мощность, Гкал/ч | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная, с.Юрьево-Девичье | 1,84 | 3,2 |

Раздел 5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1	 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности

Расчет, проведенный на электронной модели существующей системы теплоснабжения Юрьево-Девичьевского сельского поселения, показал, что на территории муниципального образования в настоящее время нет зон с дефицитом тепловой мощности. Все существующие расчетные элементы, имеют запасы тепловой мощности.

Реконструкция или новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

На основании информации, выданной Администрацией Юрьево-Девичьеского сельского поселения, теплоснабжение планируемых к строительству индивидуальных жилых домов предусматривается осуществить от индивидуальных источников тепловой энергии.

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

На территории Юрьево-Девичьевского сельского поселения условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Оценка надежности теплоснабжения потребителей Юрьево-Девичьевского сельского поселения позволяет сделать следующие выводы:

1. В системе теплоснабжения сельского поселения большая часть технологических нарушений возникает в тепловых сетях. Для увеличения надежности теплоснабжения потребителей необходима концентрация усилий теплоснабжающих организаций на обеспечении качественной организации путем:

- замены теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет;

- использования при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых материалов по современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов должен соответствовать темпу их старения, а в случае недоремонта, превышать его;

- эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных методов контроля и диагностики технического состояния теплопроводов, проведения их технического обслуживания, ремонтов и испытаний. При этом особое внимание должно уделяться строгому соответствию установленного регламента на проведение тех или иных операций по обслуживанию фактической их реализации, а также автоматизации технологических процессов эксплуатации;

- организации аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При этом особое внимание должно уделяться внедрению современных методов и технологий замены теплопроводов, повышению квалификации персонала аварийно-восстановительной службы;

- использования аварийного и резервного оборудования, в том числе на источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей. Отдельное внимание при этом должно уделяться решению вопросов резервирования по направлениям топливо-, электро- и водоснабжения.

2. В очередном долгосрочном периоде рекомендуется:

-МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье» организовать ремонты теплопроводов сетей.

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребителей тепловой энергии Юрьево-Девичьевского сельского поселения в качестве первоочередных мероприятий (в период с 2016 по 2023 год) необходимо проведение капитальных ремонтов участков тепловых сетей, имеющих значительный износ и повышенную повреждаемость, проложенных до 1990 года.

В настоящее время изменение схемы теплоснабжения Юрьево-Девичьевского сельского поселения предусматривается в части присоединения нового абонента к существующей системе теплоснабжения. Планируемые предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| № п/п | Адрес объекта/Мероприятия | Протяженность, п.м. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 200 | - подключение новых объектов к тепловым сетям; - повышение качества и надежности коммунальных услуг. |

При перекладке тепловых сетей, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана (ППУ) в пластиковой оболочке.

В таблице 5.2. отражены проекты строительства и реконструкции объектов теплоснабжения в с.Юрьево-Девичье.

Таблица 5.2.

Программа инвестиционных проектов по строительству и реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения в Юрьево-Девичьевском СП в период 2016-2023 годов

| № п/п | Цель и описание проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство объектов теплоснабжения |
| 1.1 | Теплоснабжение строящегося пункта закупа сельскохозяйственной продукции с цехом первичной переработки и магазином (крытым рынком) в с. Юрьево-Девичье | Строительство тепловых сетей – 0,2 км | 1,0 | 2018 | Обеспечение теплом объектов социальной и производственной сферы | Средства бюджета Средства инвестора |
| 1.2 | Теплоснабжение строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Юрьево-Девичье | Строительство тепловых сетей – 0,2 км | 1,0 | 2016 |  | Средства бюджета |
| 2 | Реконструкция (модернизация) объектов теплоснабжения |
| 2.1 | Реконструкция (модернизация) оборудования поселковой котельной в с. Юрьево-Девичье | Замена котлов Тула-3 (2 ед.) на котлы ИЖ КВ-1 Замена сетевых насосов (2 ед.) Монтаж установки сетевой воды (1 ед.) | 2х0,75=1,5 2х0,2=0,4 0,6 Итого – 2,5 | 2018-2019 2018-2019 2017 | Повышение качества и надежности теплоснабжения, снижение себестоимости коммунальной услуги | Бюджет – 50%, Инвестиционная надбавка – 50% |
| 2.2 | Реконструкция (замена) сетей теплоснабжения поселковой котельной в с. Юрьево-Девичье | Полная замена сетей теплоснабжения 2,5 км | 2,5х4,0=10,0 | 2017-2023 |  |  |
|  | Итого |  | 14,5 |  |  |  |

Раздел 6.	Перспективные топливные балансы

Основным видом топлива для производства тепловой энергии в Юрьево-Девичьевском сельском поселения является торф, доля которого составляет 100%  в суммарном топливном балансе. Основной потребитель топлива – котельная в с.Юрьево-Девичье, которая является единственным источником централизованного теплоснабжения. Нормативный резервный запас топлива, установленный на отопительный период 2016-2017 гг., 45 дней, что составляет 348,7 тонн топлива.

В таблице 6.1 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а так же расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки в 2016-2017 гг.

Таблица 6. 1.

| Наименование | Ед. изм. | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Котельная с.Юрьево-Девичье | Итого |
| Период | Год | 2016-2017 |
| Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной (с учетом сноса ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 0,68 | 0,68 |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал/год | 2481 | 2481 |
| - в том числе расход на собственные нужды | Гкал/год | 114 | 114 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 2657 | 2657 |
| - в том числе расход на ГВС и потери через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой | Гкал | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 2657 | 2657 |
| - в том числе на собственное производство | Гкал/год | 0 | 0 |
| - в том числе потребителям | Гкал/год | 2481 | 2481 |
| КПД котельной при работе на торфе | % | 81 | 81 |
| Вид основного топлива | - | торф |  |
| Вид резервного топлива | - | торф |  |
| Вид аварийного топлива | - | торф |  |
| Калорийный эквивалент основного топлива | Гкал/кг | 4137 |  |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т./год | 720 | 720 |
| Годовой расход натурального топлива (торф) | т.у.т./год | 1028 | 1028 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 176 | 176 |
| Средний удельный расход тепла в год | Гкал/кв.м. | 0,31 | 0,31 |

Среднесуточный отпуск тепловой энергии составляет 18,72 Гкал, норматив удельного расхода условного топлива 270 кг.у.т./Гкал. Исходя из чего среднесуточный расход условного топлива составляет 5,05 тонн. На отапливаемый период (218 дней) запас условного топлива  должен составлять 1100,9 тонн торфа. Основные исходные данные и расчеты нормативов создания запасов топлива на отопительный период 2016-2017 годов представлен в таблице 6.2.

Таблица 6.2.

|  | Основное | Резервное |
| --- | --- | --- |
| Характеристика используемого топлива |
| Вид | Торф |  |
| Марка | Брикеты торфяные |  |
| Низшая теплота сгорания (Гкал/кг) | 4137 |  |
| Способ доставки | Автотранспорт |  |
| Расчет неснижаемого нормативного запаса топлива |
| Среднесуточный отпуск теплоэнергии в самый холодный месяц (Гкал/сут) | 18 720 |  |
| Норматив расхода условного топлива на отпуск для самого холодного месяца (кг.у.т./Гкал) | 270 |  |
| Период, на который рассчитывается ННЗТ (сутки) | 7 |  |
| Неснижаемый нормативный запас топлива (т) | 59,9 |  |
| Расчет нормативного эксплуатационного запаса топлива |
| Среднесуточный отпуск теплоэнергии в течение трех самых холодных месяцев (Гкал/сутки) | 16 963 |  |
| Средневзвешенный нормативный расход условного топлива на отпуск для трех самых холодных месяцев (кг.у.т./Гкал) | 270 |  |
| Период, для которого рассчитывается НЭЗТ (сутки) | 45 |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (т) | 348,7 |  |
| Расчет запаса топлива при сезонном завозе |
| Среднесуточный отпуск теплоэнергии в течение года (Гкал/сутки) | 14,0 |  |
| Средневзвешенный норматив расхода условного топлива для года (кг.у.т./Гкал) | 328 |  |
| Продолжительность периода работы котельной за год (сутки) | 210 |  |
| Коэффициент срыва поставок | - |  |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (т) | 964 |  |

Перспективное потребление топлива источниками тепловой энергии в условном и натуральном выражении по состоянию на расчетный срок представлено в таблице 6.3. Коэффициент перевода натурального топлива в условное для торфа составляет 0,59.

Таблица 6.3.

Перспективное потребление условного и натурального топлива к расчетному сроку

| Источник | Потребление в год (2016-2917 гг.) | Потребность в топливе к 2023 году |
| --- | --- | --- |
|  | Т.у.т. | Т.н.т. | Т.у.т. | Т.н.т. |
| Котельная с.Юрьево-Девичье | 649,5 | 1 100,9 | 649,5 | 1 100,9 |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Тепловые сети

Использование устаревших материалов изоляции и трубопроводов в сфере теплоснаюжения приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

Для реализации предложений по развитию систем теплоснабжения необходимо реконструировать тепловые сети по причине их ветхости. Строительство новых тепловых сетей не предусматривается.

Для определения затрат на реализацию мероприятий по тепловым сетям используются  государственные укрупненные нормативы цены строительства наружных тепловых сетей НЦС 81-02-13-2012, с учетом территориальных переводных коэффициентов, утвержденных Приказом Минэкономразвития от 30 декабря 2011 года N 643 и индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства.

Размер необходимых инвестиций на приобретение двух новых котлов ИЖ КВ 0,8 составляют порядка 600 тыс.рублей.

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

## 7.2.Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской  Федерации, бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  и  местных бюджетов  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  РФ  и  другими  нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Прибыль. Чистая прибыль предприятия - один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Теплоснабжающая компания МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье» по итогам 2015 года имело отрицательную рентабельность. Убыток МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье» составил –          тыс. руб.  Исходя из вышесказанного, привлечение денежных средств из данного источника маловероятно.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет  амортизационных  отчислений  основных  средств  (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

Создание амортизационных фондов и их использование в качестве источников инвестиций связано с рядом сложностей.

Во-первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не выделяя отдельно амортизацию и другие её составляющие, такие как прибыль или различные элементы затрат. Таким образом, предприятие использует все поступающие средства по собственному усмотрению, без учета целевого назначения. Однако осуществление инвестиций требует значительных единовременных денежных вложений. С другой стороны, создание амортизационного фонда на предприятии может оказаться экономически нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую являются дефицитным активом.

В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в техническом перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот фонд на поверку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия оборотных средств, прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое оборудование и новые технологии. Амортизационный фонд для рассматриваемых целей, на практике, можно использовать только частично.

В этой связи встаёт вопрос стимулирования предприятий в использовании амортизации не только как инструмента возмещения затрат на приобретение основных средств, но и как источника технической модернизации.

Этого можно достичь лишь при создании целевых фондов денежных средств. Коммерческий хозяйствующий субъект должен быть экономически заинтересован в накоплении фонда денежных средств, в качестве источника финансирования технической модернизации, необходим механизм стимулирования предприятий по созданию фондов для финансирования обновления материально-технической базы.

В МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье» отчисления в амортизационные фонды не осуществлялись.

# Раздел 8. Решение по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации теплоснабжения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808, предписывающие организацию единых теплоснабжающих организаций (ЕТО).

В соответствии c требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 до вынесения решения об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществлена процедура проверки соответствия единой теплоснабжающей организации (организаций) критериям, установленным этими Правилами. Такая  процедура  проведена  после  опубликования  сведений  о  заявках, принятых от теплоснабжающих организаций, претендующих на  присвоение  им статуса единой теплоснабжающей организации.

Критериями определения единых теплоснабжающих организаций явились:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

На территории Юрьево-Девичьевского сельского поселения, а точнее в с.Юрьево-Девичье, поскольку только там имеется система централизованного теплоснабжения,  МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье» является единой теплоснабжающей организацией, которая осуществляет выработку и транспортировку тепловой энергии.

В настоящее время МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации в Юрьево-Девичьевском сельском поселении, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) уже фактически частично осуществляет функции ЕТО по сбыту тепловой энергии;

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией Юрьево-Девичьевского сельского поселения  МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье».

Раздел 9. Решения о распределении нагрузки между источниками

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует. Отсутствуют другие источники тепловой энергии.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно статьи 15,  пункта 6  Федерального закона от 27  июля 2010  года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей,  не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию,  тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.  Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей,  не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.

На территории Юрьево-Девичьевского сельского поселения выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.